Vejle modeltogs forening.

Bygning af kasse.	1

Evt. andre mål !?!	1

Boring af huller.	2

Bordhøjde.	3

Forsyning til moduler.	4

Kørestrøm.	4

Strøm til sporskiftere.	4

Strøm til lys og andet.	4

Skinneplacering.	5

Enkeltskinne.	5

Dobbeltskinne.	5

Udsmykning.	6

Fastsatte regler ved udsmykning.	6

Medlemmer af Vejle modeltogs  forening.	7

## Bygning af kasse.

Kassens færdige mål 120 * 50,6 * 10 cm.

### Evt. andre mål !?!

Længden af kassen kan ændres, men efter som klubben ikke vil ligge inde med stykker til udligninger, foreslås at kassens længden stadig skal være deleligt med 120 / 240.

( f.eks. 3 * 80 = 240 som er længden på to moduler. )

### Boring af huller.

- 3.

2.

De 3 huller i enden af modulet skal være Ø10 mm.

Alle huller tager udgang fra nederste venstre hjørne.

1. hul skal være 70 mm inde og 50 mm oppe.

2. hul skal være 253 mm inde ( midten ), og 20 mm oppe.

3. hul skal være 436 mm inde og 50 mm oppe.

### Bordhøjde.

Ben :

Lægter høvles ca. 3*5*110 cm. To krydsfiner sættes fast på tværs, så det ligner en lille stige. Bredden skal tilpasses til modulet, og de sættes fast ved at bore en hul i siden af modulet, og tilsvarende i benene, og der sættes en bolt igennem.

Ben set fra siden.

Færdig bordpladehøjde :

I bunden af benene bores der en lille bøsning i, så der kan skrues et stilleben fast, for at til passe højdeforskelle ved forskellige moduler.

Højde på færdigt modul skal gerne ende på 116 cm, i den laveste stilling.

## Forsyning til moduler.

### Kørestrøm.

Kørestrømmen trækkes under pladen, og sluttes mellem de forskellige moduler med ”banan”- stik. Der skal bruges en alu-vinkel se figur 1

Fig.1			Fig.2

2 cm

2 cm		1,5	3,0	1,5

Vinkelen skæres til i 6 cm længde, hvorefter der monteres en banan stik hun til højre, og en 20 cm. Lang ledning, med bananstik han til Venstre. På bagsiden bindes en knude på ledningen, så den ikke kan trækkes igennem. Se figur 2.

### Strøm til sporskiftere.

Man sørger selv for strøm til sporskiftere

### Strøm til lys og andet.

Man sørger selv for strøm til belysning og andet på modulerne.

## Skinneplacering.

### Enkeltskinne.

Enkeltskinne skal placeres på midten, og føres helt frem til 1/10 mm. fra kanten af modul, så når to moduler samles, bliver der 2/10 mm. luft.

### Dobbeltskinne.

Dobbeltskinne, skal placeres forskudt fra midten, således at modulet er vendbart. Og der skal være 33 mm mellem sporene, målt fra midt til midt. Vi har valgt samme mål overalt, for der ikke skal være nogen tvivl.

Samme regler som ved enkelt skinneføring, 1/10 mm. Fra kanten.

## Udsmykning.

### Fastsatte regler ved udsmykning.

Følgende regler er fastsatte ved bygning af moduler:

- 5 cm ved hver ende af alle moduler skal være ens, så vi har valgt, bruge ”græs-drys” af følgende mærker :

  - Noch T1345 turf.

  - Woodland Scenics Medium green T64.

  - Woodland Scenics weeds T46.

  - Til ballasten bruges Heki Deko sand mørkebrun 3326

Derefter kan den ”tones” over i den farve, man selv ønsker modulet skal have. Dette bliver gjort for at der ikke skal være for stor ”overgang” imellem de forskellige moduler, der måtte blive sat på anlægget.

- Der skal køres med skinneunderlag af kork ( 3 mm. ), og så køres der udelukkende med skinner af mærket Peco ( code 55 ). Dette skal gøres for at skinneføringen bliver så ens, så muligt, på modulerne.

## Medlemmer af Vejle modeltogs  forening.

Formand. 	:	Brian Albrectsen.

Kasserer.	:	Viggo F. Hejlesen.

Sekretær	:	Michael Rasmussen.

Andre	:	Steen Thunberg.

Lars Lindhard.

Jan Wilken.

Morten Pedersen.

# Text boxes

100 mm

506 mm

1200 mm